## Slide 1
Hunt Effect 因果推导链（1/2）
L_W → F_L → 锥体响应压缩 → 对立色信号 | CIECAM02 (CIE 159:2004)
1/2
① 适应亮度与亮度级因子
→ 更亮的背景亮度 → 更大的 L_A → 更大的 F_L
② 非线性响应压缩 R_a'
→ 更大的 F_L → 压缩函数输入增大（f 单调递增）→ 每个压缩后锥体响应都增大
③ 对立色信号 a, b
→ a, b 是 R_a', G_a', B_a' 的线性组合
→ F_L 增大使每个锥体响应增大，但非线性压缩下各通道缩放比不同（r_R ≠ r_G ≠ r_B）
→ |a|, |b| 通常增大（非严格必然），但与无色彩信号的比值近似不变

## Slide 2
Hunt Effect 因果推导链（2/2）
Chroma C → Colorfulness M → 补偿方案 | CIECAM02 (CIE 159:2004)
2/2
④ Chroma C ≈ 常数
t 是比值：分子 √(a²+b²)（对立色信号幅度）/ 分母 [R_a'+G_a'+(21/20)B_a']（锥体信号总量）
→ 分子和分母均随 F_L 近似等比例缩放 → 比值 t ≈ 常数
→ C ≈ 常数 — C 是"相对彩度"（相对于参考白亮度），设计为亮度不变
⑤ Colorfulness M ← Hunt Effect 体现于此
→ C ≈ 不变，但 F_L 直接以 F_L^0.25 放大 M → HDR 下 M 高约 5.6%（Hunt Effect）
结论：提高 HDR 显示亮度通过 F_L^0.25 直接放大 M，可通过降低 C 约 5.3%（C_HDR ≈ C_SDR / 1.056）保持 M 不变

## Slide 3
chromaScale 方案设计
Section 3.3 — 简单方案与实现
5/7
核心思想：亮度不变，缩放色差信号
其中：
gray = (L, L, L) — 同亮度纯灰
chromatic = blended − gray — 色差信号
chromaScale = 1.0 → 不变（SDR 默认）
chromaScale < 1.0 → 降低彩度（HDR 补偿）
为什么可行：
gray 不变 → luminance 不变 → J 不变 → 目标①保持
chromatic 缩放 → a,b 缩放 → M 缩放 → 目标③可调
α 不变 → 不透明度不变 → 目标②保持
目标值推导
初始参考范围：0.93 ~ 0.96
交叉验证：Kawashima & Ohno (CIE x047:2020) 报告 10:1 照度比下
perceived chroma 差 8-15%，本项目 F_L 比 1.24:1，推算 ~5.6%
Shader 实现（ui.frag）
vec3 blended = uiAdj * uiAlpha + bgLinear * (1.0 - uiAlpha);
// chromaScale: luminance-preserving chrominance scaling
float lum = dot(blended, vec3(0.2126, 0.7152, 0.0722));
vec3 gray = vec3(lum);
vec3 result = gray + chromaScale * (blended - gray);
outColor = vec4(result, 1.0);
公式来源：CIECAM02 §16.8 | Rec.709 luminance weights | Kawashima & Ohno, CIE x047:2020 OP01
已知限制
1. Rec.709 luminance ≠ CIECAM02 A（权重近似但不完全相同，误差 < 2%）
2. 单一 chromaScale 无法补偿 Hunt Effect 的色调依赖性（绿色最大、黄色最小）
3. 初始值 0.93~0.96 为理论推算，需视觉匹配实验验证

## Slide 4
进阶方案：Hue-dependent chromaScale
Section 3.3 — 简单方案效果不佳时的升级路径
6/7
为什么需要进阶方案？
简单方案限制：单一 chromaScale 对所有像素均匀缩放，无法精确补偿 Hunt Effect 的色调依赖性
Kawashima 论文数据：绿色方向的 Hunt Effect 最大，黄色方向最小 → 需要按 hue 分别补偿
方案原理
$h$ = chrominance hue angle（从 blended 的色差信号计算）
确定 chromaScale(h) 曲线：
1. 对覆盖 0°~360° 的代表性 hue，分别在 SDR/HDR 条件下用 CIECAM02 计算 r(h)
2. 由 r(h) 计算 chromaScale(h)（C ≈ t^0.9，指数 0.9 来自 CIECAM02）
3. Kawashima 数据点 + CIECAM02 插值 → 完整曲线
Shader 实现思路
float lum = dot(blended, vec3(0.2126, 0.7152, 0.0722));
vec3 chromatic = blended - vec3(lum);
// Hue estimation from luminance-relative chromatic
float a_s = 0.5 * (chromatic.r - chromatic.b);
float b_s = 0.21 * (2.0*chromatic.g - chromatic.r - chromatic.b);
float h = atan(b_s, a_s);
// Hue-dependent scale: base + sinusoidal modulation
float cs = baseCS + amplitude * cos(h - peakAngle);
vec3 result = vec3(lum) + cs * chromatic;
建议实施路径
Step 1：先用单一 chromaScale 验证基础效果 → Step 2：如某些 hue 仍偏彩，升级为 hue-dependent → Step 3：用 CIECAM02 离线计算生成参考曲线，视觉实验微调
来源：Kawashima & Ohno, CIE x047:2020 OP01 | CIECAM02 hue angle h = atan2(b, a) | High et al., Color Research & Application, 48(2), 2023